# РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

##### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2016 года						                          № 3

О разработке инвестиционной программы

«Приведение качества питьевой воды

в соответствии с установленными

требованиями»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Ширяевского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание для  ООО  «Южнобайкальское» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ширяевский вестник» и на официальном сайте администрации

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Ширяевского

муниципального образования					 С.А.Попова

Утверждено

Постановлением администрации

Ширяевского муниципального образования

от  18 января 2016г.№ 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями»

- Общие положения

1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы.

Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/дм3;

- по марганцу не более 0,1 мг/дм3;

- по мутности не более 1,5 мг/дм3;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

- Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы  – ООО  «Южнобайкальское»

- Требования к инвестиционной программе

5.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области,  в срок до 1 июля  очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

5.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

5.3. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

5.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО  «Южнобайкальское»

5.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

5.6. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

5.7. Срок реализации инвестиционной программы – 1 июля 2016 года – 31 декабря 2020 года.

5.8. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

5.9. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.0. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

6 . Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Ширяевского муниципального образования или по инициативе ООО  «Южнобайкальское»

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ширяевского муниципального образования;

- если по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО  «Южнобайкальское» заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Ширяевского муниципального образования, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.